嘉兴天欣五金制品有限公司

年产5000吨家具五金件扩建项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：嘉兴天欣五金制品有限公司

编制单位：嘉兴天欣五金制品有限公司

2019年10月

建设单位法人代表：	          （签字）

编制单位法人代表：	          （签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位：嘉兴天欣五金制品有限公司

电话：13967387362

传真：/

邮编：314031

地址：嘉兴市秀洲区嘉欣丝绸工业园11号楼1-2楼、12号楼、15号楼及辅房

编制单位：嘉兴天欣五金制品有限公司

电话：13967387362

传真：/

邮编：314031

地址：嘉兴市秀洲区嘉欣丝绸工业园11号楼1-2楼、12号楼、15号楼及辅房

目  录

1、验收项目概况	1

2、验收依据	2

3、工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	3

3.3主要原辅材料及燃料	4

3.4水源及水平衡	4

3.5生产工艺	5

3.6项目变动情况	5

4、环境保护设施	6

4.1污染物治理设施	6

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	10

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	12

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	12

5.2审批部门审批决定	13

6、验收执行标准	16

6.1污染物排放标准	16

7、验收监测内容	18

7.1环境保护设施调试效果	18

8、质量保证及质量控制	19

8.1监测分析方法	19

8.2监测仪器	19

8.3人员资质	20

8.4水质分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

9、验收监测结果	21

9.1生产工况	21

9.2环境保护设施调试效果	21

10、验收监测结论	28

10.1生产工况	28

10.2废水	28

10.3废气	28

10.4噪声	28

10.5固体废弃物	28

10.6总量控制	29

10.7结论	29

附件：

附件1  环评批复

附件2  租房协议

附件3  生活垃圾处理协议

附件4  本年度1~8月水费发票

附件5  入网证明

附件6  危废协议

附件7  外协协议

附件8  检测报告

附图：

附图1  地理位置图

附图2  项目周围环境关系及噪声监测点位示意图

附图3  厂区平面布置图

附图4  无组织监测点位示意图

# 1、验收项目概况

嘉兴天欣五金制品有限公司现位于嘉欣丝绸工业园，主要从事家具五金件的生产，设计生产能力为年产家具五金件（即五金冲压件）2100吨。

为适应市场需求，以求较好的经济效益和社会效益，嘉兴天欣五金制品有限公司拟总投资288.7万元，租用浙江嘉欣丝绸股份有限公司厂房，建筑面积约15000m2。新购置冲床、冷弯设备、焊接机器人等设备，主要从事家具五金件的生产。本项目实施后，可形成年增产家具五金件5000吨的生产能力。

我公司实际总投资288.7万元，租用浙江嘉欣丝绸股份有限公司厂房，建筑面积约15000m2，购置冲床、冷弯设备、焊接机器人等设备，实施“年产5000吨家具五金件扩建项目”。本项目年增产家具五金件5000吨，全厂可年产家具五金件7100吨。

我公司于2019年8月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制完成了《嘉兴天欣五金制品有限公司年产5000吨家具五金件扩建项目环境影响报告表》，2019年8月16日嘉兴市生态环境局秀洲分局以嘉环秀建[2019]62号《关于嘉兴天欣五金制品有限公司年产5000吨家具五金件扩建项目环境影响报告表审查意见的函》对该项目环境影响报告表提出审查意见。

本项目开工时间2019年8月底，设备安装完成时间2019年9月，2019年9月正式投入运行。

受我公司委托，根据生态环境部颁布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和浙江省生态环境厅有关技术规定和要求，嘉兴威正检测服务有限公司承担了本项目竣工环境保护验收监测工作。并于2019年9月24、25日对本项目废气、废水、噪声的排放情况进行了现场验收监测。同时，我公司对本项目“三同时”执行情况、固体废弃物、环境保护设施建设、环境保护管理、绿化等方面进行了自查，在综合分析现场监测数据和相关资料的基础上，编写了《嘉兴天欣五金制品有限公司年产5000吨家具五金件扩建项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 2、验收依据

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

2、中华人民共和国主席令[2016]第 31 号《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26 修改通过，即日施行）；

3、中华人民共和国主席令第87号《中华人民共和国水污染防治法》（2018年 1 月 1 日起施行）；

4、中华人民共和国主席令[1996]第 77 号《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29 修改通过，即日施行）；

5、中华人民共和国主席令[2016]第 57 号《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016.11.7 起施行）；

6、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号修改）；

7、环境保护部环办[2015]113号关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知；

8、环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

9、环境保护部环办环评函[2017]1235号关于公开征求《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》意见的通知；

10、环境保护部环办[2015]52号关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知；

11、生态环境部公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》；

12、浙江省人民政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》；

13、嘉兴市环境科学研究所有限公司《嘉兴天欣五金制品有限公司年产5000吨家具五金件扩建项目环境影响报告表》；

14、嘉兴市生态环境局秀洲分局《关于嘉兴天欣五金制品有限公司年产5000吨家具五金件扩建项目环境影响报告表审查意见的函》嘉环秀建[2019]62号；

15、嘉兴天欣五金制品有限公司《建设项目竣工环境保护验收监测委托单》；

16、嘉兴威正检测服务有限公司《建设项目环保竣工验收监测方案表》。

# 3、工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

本项目实施地位于嘉兴市秀洲区嘉欣丝绸工业园内，其周围范围内环境现状如下：

东侧为浙江嘉欣丝绸股份有限公司厂房及道路，再往东为加创路。

南侧为浙江嘉欣丝绸股份有限公司厂房及道路。

西侧为一条小河，再往西为五芳斋产业园；

北侧为嘉兴优佳金属制品有限责任公司，再往北为中山西路。

具体地理位置、厂区布置见附图。

## 3.2建设内容

我公司实际总投资288.7万元，租用浙江嘉欣丝绸股份有限公司厂房，建筑面积约15000m2，购置冲床、冷弯设备、焊接机器人等设备，实施“年产5000吨家具五金件扩建项目”。本项目年增产家具五金件5000吨，全厂可年产家具五金件7100吨。

全厂员工人数150人，生产实行昼间一班制，年工作天数为300d。环评及批复阶段建设内容与实际建设内容对照见表3-1。环评设备及实际设备清单对照见表3-2。

表3-1  环评及批复建设内容与实际建设内容一览表

| 类别 | 环评及批复 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品及规模 | 年增产5000吨家具五金件， 全厂总产量7100吨家具五金件 | 年增产家具五金件5000吨， 全厂可年产家具五金件7100吨 | / |
| 总投资 | 288.7万元 | 288.7万元 | / |
| 建设 内容 | 嘉兴天欣五金制品有限公司现位于嘉欣丝绸工业园，主要从事家具五金件的生产，设计生产能力为年产家具五金件（即五金冲压件）2100吨。 为适应市场需求，以求较好的经济效益和社会效益，嘉兴天欣五金制品有限公司拟总投资288.7万元，租用浙江嘉欣丝绸股份有限公司厂房，建筑面积约15000m2。新购置冲床、冷弯设备、焊接机器人等设备，主要从事家具五金件的生产。本项目实施后，可形成年增产家具五金件5000吨的生产能力。 | 我公司实际总投资288.7万元，租用浙江嘉欣丝绸股份有限公司厂房，建筑面积约15000m2，购置冲床、冷弯设备、焊接机器人等设备，实施“年产5000吨家具五金件扩建项目”。本项目年增产家具五金件5000吨，全厂可年产家具五金件7100吨。 | / |

表3-2  环评设备及实际设备清单对照一览表  单位：（套/台）

| 序号 | 设备名称 | 备注 | 扩建前 数量 | 扩建项目 新增数量 | 扩建后 总数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲床 | 315t | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 250t | 2 | 4 | 6 | 6 |
|  |  | 200t | 3 | 0 | 3 | 3 |
|  |  | 160t | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | 125t | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | 110t | 0 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 80t | 0 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 60t | 1 | 3 | 4 | 4 |
|  |  | 40t | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | 20t | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 送料机 | 冲床三合一 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 伺服滚轮 | 0 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 冲床用 | 7 | 3 | 10 | 10 |
| 3 | 切管机 | / | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 冷弯生产线 | / | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 焊接机器人 | / | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 抛光机 | / | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 空压机 | / | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 行车 | 5t | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 车床 | / | 1 | 0 | 1 | 1 |

## 3.3主要原辅材料及燃料

本项目主要物料及能源消耗见表3-3。

表3-3  主要原辅材料及能源消耗一览表  单位：t/a

| 序号 | 材料名称 | 扩建前 用量 | 扩建项目 新增用量 | 扩建后 总用量 | 验收工况下实际消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 3040 | 6910 | 9950 | 9900 |
| 2 | 不锈钢材料 | 40 | 65 | 105 | 100 |
| 3 | 焊钢焊丝 | 0 | 5 | 5 | 5 |

## 3.4水源及水平衡

本项目用水由市政自来水厂提供。

根据水票显示，2019年1月至2019年8月8个月全厂用水量合计为309m3，折合全年用水量约为463.5m3，其中主要为生活用水。

因此全厂废水排放总量为（按生活用水量的90%计）为417m3/a。

## 3.5生产工艺

本项目生产工艺及产污环节见图3-1。

图3-1 生产工艺及产污环节图

主要工艺说明：

原料钢材、不锈钢材料根据不同要求进行冲压（小部分使用车床加工），冲压后将冲压件进行抛光（小部分产品进行抛光，约70t产品），抛光后用焊接机器人将产品进行焊接成半成品，然后将半成品进行表面处理（该部分外加工），最后进行检验包装，即为成品。

原料钢材经过送料设备进入冷弯线，在生产线中进行打孔、折弯，出生产线后进行检验包装，即为成品。

## 3.6项目变动情况

根据环境保护部办公厅文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动，而本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均不构成重大变动。

# 4、环境保护设施

## 4.1污染物治理设施

4.1.1废水

本项目实行清污分流、雨污分流；生活污水经化粪池处理后纳入嘉兴秀洲高新技术产业开发区污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司污水处理厂统一处理后达标排放。

废水治理情况汇总见表4-1。

表4-1  废水治理情况汇总表

| 废水 类别 | 废水来源 | 污染物 种类 | 排放 规律 | 治理 设施 | 工艺 | 设计指标 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 职工生活 | CODCr、NH3-N等 | 间歇 | 化粪池 | / | 入网标准达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中NH3-N、TP入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） | 排入管网 |

4.1.2废气

本项目生产废气主要为抛光工序产生的金属粉尘和焊接工序产生的焊接烟尘。

抛光粉尘：抛光工序布置在抛光房内，抛光粉尘经密闭收集后，经重力+布袋除尘器处理后，尾气通过1#15m高排气筒排放。

焊接烟尘：焊接烟尘经集气罩收集后，通过2#15m高排气筒排放。

企业实际废气处理情况汇总见表4-2。

表4-2  废气处理汇总表

| 废气 名称 | 来源 | 污染物 种类 | 排放形式 | 治理 设施 | 设计指标 | 排放 去向 | 监测点设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛光粉尘 | 抛光工序 | 粉尘 | 有组织兼无组织 | 重力+布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准 | 排空 | 四周 厂界、 1#排气筒 |
| 焊接烟尘 | 焊接工序 | 粉尘 | 有组织兼无组织 | 集气罩收集后高空排放 |  | 排空 | 四周 厂界、 2#排气筒 |

本项目废气处理设施见图4-1、4-2、4-3、4-4、4-5。

4.1.3噪声

本项目噪声主要来自于设备运行时产生的噪声。已在设备选型时选用低噪声设备；利用墙体隔声；对高噪声的设备，布置在远离各厂界，并做基础减振。平时可做到设备的维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

4.1.4固（液）体废物

本项目固体废物分析结果汇总见表4-3。

表4-3  固体废物分析结果汇总表（单位：t/a）

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要 成分 | 属性 | 废物代码 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料S1 | 冲压工序 | 固 | 钢材、不锈钢 | 一般固废 | / | 1600 | 收集后 外卖综合利用 |
| 2 | 废次品S2 | 检验工序 | 固 | 钢材、不锈钢 | 一般固废 | / | 200 |  |
| 3 | 回收粉尘S3 | 废气（粉尘G1）治理过程 | 固 | 金属粉末 | 一般固废 | / | 0.06 |  |
| 4 | 废切削液S4 | 车床加工工序 | 液 | 油水混合物 | 危险固废 | 900-006-09 | 0.25 | 委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司安全处置 |
| 5 | 废机油S5 | 设备的使用过程 | 液 | 废矿物油 | 危险固废 | 900-214-08 | 0.5 |  |
| 6 | 废包装物S6 | 原辅材料（机油、切削液等）的使用过程 | 固 | 矿物油、切削液等，包装桶 | 危险固废 | 900-041-49 | 0.1 |  |
| 7 | 生活垃圾S7 | 职工生活 | 固 | 生活垃圾 | 一般固废 | / | 15 | 委托嘉兴市环境卫生管理处统一清运 |

危废仓库照片见图4-6。

## 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资288.7万元，其中环保投资39万元，占总投资额13.50%。具体环保投资明细见表4-4。

表4-4  环保投资费用一览表（单位：万元）

| 序号 | 类别 | 内 容 | 投资（万元） | 环保效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 雨污管网、化粪池、入网费等 | 2 | 废水达标排入污水管网 |
| 2 | 废气治理 | 重力+布袋除尘装置等 | 25 | 减少废气排放并达标排放 |
| 3 | 噪声治理 | 噪声处理设施（车间隔声、设备减振、厂区绿化等） | 2 | 噪声厂界达标 |
| 4 | 固体废物 治理 | 危废协议、危废仓库等 | 10 | 资源化、无害化 |
| 5 | 合计 | 39 | / |

本项目“三同时”落实情况见表4-5。

表4-5  “三同时”落实情况一览表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 实行清污分流、雨污分流；生活污水W1经化粪池处理后纳入嘉兴秀洲高新技术产业开发区污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排放。 | 加强废水污染防治。项目实行清污分流、雨污分流;生活污水经化粪池处理后纳入嘉兴秀洲高新技术产业开发区污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排放。污染物入网标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，其中氨氮、总磷入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。不得另设排污口。 | 已落实。 本项目实行清污分流、雨污分流；生活污水经化粪池处理后纳入嘉兴秀洲高新技术产业开发区污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司污水处理厂统一处理后达标排放。 |
| 废气 | 抛光粉尘G1经密闭收集后（风机风量为3000m3/h，收集率达到100%），经重力+布袋除尘器处理（处理效率达到95%）后，尾气通过15m高排气筒（DA001）排放。 在焊接烟尘产生处设集气罩收集（风机风量为5000m3/h，收集率达到95%），尾气通过15m高排气筒（DA002）排放。 | 加强废气污染防治。严格按照《环境影响报告表》要求，根据废气特点采取针对性污染防治措施，确保废气达标排放。颗粒物的排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的新污染源二级标准。 | 已落实。 本项目生产废气主要为抛光工序产生的金属粉尘和焊接工序产生的焊接烟尘。 抛光粉尘：抛光工序布置在抛光房内，抛光粉尘经密闭收集后，经重力+布袋除尘器处理后，尾气通过1#15m高排气筒排放。 焊接烟尘：焊接烟尘经集气罩收集后，通过2#15m高排气筒排放。 |
| 噪声 | 在设备选型上应充分注意选择低噪声设备，对高噪声设备采取局部隔声措施，并对其基础设减振措施；文明操作，夜间（22:00至次日6:00）避免生产；在生产区和厂区四周种植绿化隔声带，选择吸声能力强的树种，如杉树等；加强设备的日常维护、保养，确保所有设备尤其是噪声污染防治设备处于正常工况 | 加强噪声污染防治。厂区合理布局(高噪声设备远离厂界)，充分注意选择低噪声设备，对强声源设备采取隔声降噪措施，加强设备日常维护，合理安排工作时间，文明操作。厂界噪声的排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准，其中北厂界噪声的排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中的4类区标准。 | 已落实。 本项目噪声主要来自于设备运行时产生的噪声。已在设备选型时选用低噪声设备；利用墙体隔声；对高噪声的设备，布置在远离各厂界，并做基础减振。平时可做到设备的维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 |
| 固废 | 金属边角料S1、废次品S2和回收粉尘S3经收集后外卖综合利用；生活垃圾S7委托环卫部门统一清运。 废切削液S4（废物代码900-006-09）、废机油S5（废物代码900-214-08）和废包装物S6（废物代码900-041-49）暂时在厂内贮存，定期委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司进行安全处置。 | 加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台账制度，规范设置废物暂存库，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，实现资源的综合利用。需委托处置的危险废物必须委托有相应危废处理资质且具备处理能力的单位进行处置。对委托处置危险废物的必须按照有关规定办理危险废物转移报批手续，严格执行危险废物转移联单制度。危险废物厂内暂存严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的有关规定执行。严禁委托无危险货物运输资质的单位运输危险废物，严禁委托无相应危废处理资质的个人或单位处置危险废物，严禁非法排放、倾倒、处置危险废物。 | 已落实。 本项目金属边角料、废次品、回收粉尘收集后外卖综合利用。废切削液、废机油、废包装物委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司安全处置；生活垃圾委托嘉兴市环境卫生管理处统一清运。 本项目一般固废的贮存和处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的标准要求；危险废物的贮存和处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的标准要求。 |

# 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1水环境影响分析结论

实行清污分流、雨污分流；生活污水W1可达标排入嘉兴秀洲高新技术产业开发区污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排放。

由于本项目实施后废水不向周围水体排放，因此对厂区附近的地表水环境没有影响。

5.1.2大气环境影响分析结论

粉尘G1、G2等经收集并处理，各污染物均能做到达标排放。正常工况下排放的废气对周围环境影响较小。

5.1.3声环境影响分析结论

采取噪声防治措施后，各厂界噪声均可达标。噪声对外环境的影响是可以承受的。

5.1.4固废影响分析结论

固体废物经妥善处置后对周围环境基本没有影响。

5.1.5总量控制分析结论

本项目不排放生产废水，根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（2012年4月1日起施行），新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。

扩建后，企业新增的烟（粉）尘总量指标为0.054t/a，根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）及相关规定，烟（粉）尘按照削2增1的区域平衡削减方案，则区域平衡替代削减量为0.108t/a，总量控制指标来自秀洲区排污权交易中心储备库。

5.1.6环评总结论

本项目选址于嘉兴市秀洲区嘉欣丝绸工业园内，地理位置较好，基础设施已部分配套，并正逐步完善，能满足本项目的生产需要，选址符合嘉兴市秀洲区总体规划要求，符合秀洲工业园区环境优化准入区（0411-Ⅴ-0-6）的准入要求。本项目主要从事家居五金件的生产，符合国家产业政策，满足清洁生产要求。其产生的污染物经治理后对当地的环境影响不大，环境质量仍能维持现状。

企业应落实本次环评提出的各项治理措施，严格执行“三同时”制度，确保污染物达标排放，加强环保管理及安全生产。

综上所述，从环保角度而言，本项目的实施是可行的。

## 5.2审批部门审批决定

项目已取得《关于嘉兴天欣五金制品有限公司年产5000吨家具五金件扩建项目环境影响报告表审查意见的函》（嘉环秀建[2019]62号），审查意见如下：

嘉兴天欣五金制品有限公司:

你公司《嘉兴天欣五金制品有限公司年产5000吨家具五金件扩建项目环境影响报告表审查批复的申请》及其它相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙江省建设项目 环境保护管理办法》等法律法规，经研究，现将我局审查意见函复如下:

- 根据你公司委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制的《嘉兴天欣五金制品有限公司年产5000吨家具五金件扩建项目环境影响报告表》(以下简称 《环境影响报告表》)和其它上报的材料，以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，原则同意《环境影响报告表》结论。项目经投资主管部门依法审批后，你公司须严格按照《环境影响报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

- 项目总投资288. 7万元，租用浙江嘉欣丝绸股份有限公司厂房，建筑面积约15000m2。新购置冲床、冷弯设备、焊接机器人等设备，主要从事家具五金件的生产。本项目实施后，可年增产家具五金件5000吨。

- 项目须采用先进工艺、技术和装备，提高自动化控制水平。实施清洁生产，加强生产全过程管理，强化综合利用，降低能耗物耗，减少各种污染物产生量和排放量，并重点做好以下工作:

- 加强废水污染防治。项目实行清污分流、雨污分流;生活污水经化粪池处理后纳入嘉兴秀洲高新技术产业开发区污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排放。污染物入网标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，其中氨氮、总磷入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。不得另设排污口。

- 加强废气污染防治。严格按照《环境影响报告表》要求，根据废气特点采取针对性污染防治措施，确保废气达标排放。颗粒物的排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的新污染源二级标准。

- 加强噪声污染防治。厂区合理布局(高噪声设备远离厂界)，充分注意选择低噪声设备，对强声源设备采取隔声降噪措施，加强设备日常维护，合理安排工作时间，文明操作。厂界噪声的排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准，其中北厂界噪声的排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中的4类区标准。

- 加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台账制度，规范设置废物暂存库，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，实现资源的综合利用。需委托处置的危险废物必须委托有相应危废处理资质且具备处理能力的单位进行处置。对委托处置危险废物的必须按照有关规定办理危险废物转移报批手续，严格执行危险废物转移联单制度。危险废物厂内暂存严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的有关规定执行。严禁委托无危险货物运输资质的单位运输危险废物，严禁委托无相应危废处理资质的个人或单位处置危险废物，严禁非法排放、倾倒、处置危险废物。

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法:律法规的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

以上意见和《环境影响报告表》中提出的各项污染防治和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运行和管理中认真予以落实，确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定。你公司须严格执行环保“三同时”制度，募实法人承诺，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告(国家规定需要保密的除外)。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。

# 6、验收执行标准

## 6.1污染物排放标准

6.1.1废水排放标准

本项目实行清污分流、雨污分流；生活污水经化粪池处理后纳入嘉兴秀洲高新技术产业开发区污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司污水处理厂统一处理后达标排放。污染物入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮、总磷的入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中废水排入公共污水处理系统的标准值，嘉兴联合污水处理有限公司污水处理厂排海标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。相关标准见表6-1。

表6-1  污水入网和排放标准

| 污染物 | pH | CODCr | SS | NH3-N | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准值(mg/L) | 6-9 | 500 | 400 | 35 | 8 | 20 |
| 一级A标准(mg/L) | 6-9 | 50 | 10 | 5（8） | 0.5 | 1 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

6.1.2废气污染物排放标准

本项目生产废气主要为抛光工序产生的金属粉尘和焊接工序产生的焊接烟尘。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。具体标准限值见表6-2。

表6-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 序号 | 污染物项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度（m） | 允许排放速率（kg/h） | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 1 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

6.1.3厂界噪声排放标准

厂界噪声的排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即厂界昼间65dB(A)、夜间55dB(A)，其中北厂界噪声的排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准，即厂界昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

6.1.4固体废弃物

一般固废的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（修正）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）中的有关规定。

危险废物的排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。

# 7、验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试效果

7.1.1废水

废水监测内容及频次见表7-1。

表7-1  废水监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水入管网口 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、总磷 | 连续2天，每天4次 |

7.1.2废气

7.1.2.1有组织排放

有组织排放废气监测内容及频次具体见表7-2。

表7-2  有组织废气监测内容及频次

| 废气名称 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抛光废气 | 抛光废气处理设施出口 | 颗粒物 | 监测2天，每天3次 |
| 焊接废气 | 焊接废气排放口 | 颗粒物 | 监测2天，每天3次 |

7.1.2.2无组织排放

无组织排放废气监测内容及频次具体见表7-3。

表7-3  无组织废气监测内容及频次

| 排放源 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 东、南、西、北厂界共4个监测点位； | 颗粒物 | 监测2天， 每天4次 |

注：同时测试风向、风速、温度、湿度、大气压等气象参数。

7.1.3噪声

厂界噪声监测内容见表7-4。

表7-4  噪声监测内容及监测频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界 | 等效连续A声级 | 监测2天，昼间2次。 |

7.1.4固废

调查项目产生的固体废弃物的种类、属性、年产生量和处理方式。

# 8、质量保证及质量控制

本项目环保设施监测工作委托嘉兴市威正检测服务有限公司，以下为嘉兴威正检测服务有限公司对本项目作出的质量保证及质控措施。

## 8.1监测分析方法

监测分析方法见表8-1 。

表8-1  分析监测方法一览表

| 类型 | 监测项目 | 监测分析方法及采用标准 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |
|  | 无组织 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

## 8.2监测仪器

监测仪器见表8-2。

表8-2  分析监测方法一览表

| 类型 | 监测项目 | 仪器 | 型号 | 自校准或检定校准或计量检定情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 实验室pH计 | PHSJ-3F | 已检定 |
|  | 化学需氧量 | 酸式滴定管 | 50mL | 已检定 |
|  | 氨氮 | 紫外可见分光光度计 | UV754 | 已检定 |
|  | 悬浮物 | 电子分析天平 | TP-114 | 已检定 |
|  | 石油类 | 红外测油仪 | OIL 460 | 已检定 |
|  | 总磷 | 可见分光光度计 | 723 | 已检定 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 电子天平 | AUW120D | 已检定 |
|  | 无组织 | 总悬浮颗粒物 | 电子天平 | AUW120D | 已检定 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 多功能声级计 | AWA5688 | 已检定 |

## 8.3人员资质

人员资质详见表8-3。

表8-3  人员资质一览表

| 姓名 | 科室 | 职务/职称 | 上岗证编号 | 从事本技术领域年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章水明 | 总经理 | 技术负责人/工程师 | / | 17年 |
| 冯艳 | 综合室 | 质量负责人/工程师 | / | 12年 |
| 陈超 | 检测室 | 助理工程师 | 嘉兴威正-003 | 12年 |
| 盖伟槟 | 检测室 | 助理工程师 | 嘉兴威正-005 | 10年 |
| 盛玥婷 | 检测室 | / | 嘉兴威正-006 | 5年 |
| 金昆雷 | 检测室 | / | 嘉兴威正-004 | 6年 |
| 王珍珍 | 检测室 | / | 嘉兴威正-010 | 5年 |
| 王琦瑶 | 检测室 | / | 嘉兴威正-011 | 3年 |
| 费佳帆 | 检测室 | / | 嘉兴威正-013 | 3年 |
| 万一帆 | 检测室 | / | 嘉兴威正-012 | 3年 |
| 周正 | 检测室 | / | 嘉兴威正-014 | 6年 |
| 沈智奇 | 检测室 | / | 嘉兴威正-016 | 2年 |
| 陶佳萍 | 检测室 | / | 嘉兴威正-017 | 6年 |
| 方敬鹭 | 检测室 | / | 嘉兴威正-018 | 6年 |
| 沈鹏 | 检测室 | / | 嘉兴威正-019 | 3年 |
| 陆荪斌 | 检测室 | / | 嘉兴威正-020 | 7年 |
| 徐妍 | 检测室 | / | 嘉兴威正-021 | 2年 |
| 黄鉏杰 | 检测室 | / | 嘉兴威正-022 | 2年 |
| 顾烨婷 | 检测室 | / | 嘉兴威正-023 | 4年 |

## 8.4水质分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。

## 8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确。

## 8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

# 9、验收监测结果

## 9.1生产工况

验收监测期间，企业生产负荷见表9-1。

表9-1  验收监测期间生产负荷（单位：吨）

| 产品名称 | 环评年总产量 | 环评日产量 | 验收期间产量 | 负荷率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 家具五金件 | 7100万 | 23.7万 | 9月24日 | 23.0万 | 97 |
|  |  |  | 9月25日 | 23.5万 | 99 |

## 9.2环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1废水

监测结果表明，本项目废水入网口的水质中pH、CODCr、SS、石油类的浓度日均值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮、总磷日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的相关标准。pH、CODCr、SS、石油类、NH3-N和TP的单项次达标率为100%。

本项目废水水质监测结果见表9-2。

表9-2  废水水质监测结果（单位：pH值为无量纲，其余为mg/L）

| 点位 | 采样日期 | 样品性状 | pH（无量纲） | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水入网口 | 9月24日 | 淡黄浑浊 | 7.47 | 26 | 9.65 | 36 | 1.54 | 0.35 |
|  |  | 淡黄浑浊 | 7.57 | 31 | 9.70 | 21 | 2.07 | 0.30 |
|  |  | 淡黄浑浊 | 7.42 | 28 | 9.80 | 33 | 1.67 | 0.29 |
|  |  | 淡黄浑浊 | 7.49 | 27 | 9.25 | 28 | 1.70 | 0.28 |
|  | 均值 | / | 7.42~7.57 | 28 | 9.60 | 30 | 1.75 | 0.31 |
|  | 9月25日 | 淡黄浑浊 | 7.51 | 36 | 17.8 | 30 | 2.12 | 0.10 |
|  |  | 淡黄浑浊 | 7.60 | 36 | 17.0 | 41 | 1.77 | 0.09 |
|  |  | 淡黄浑浊 | 7.55 | 37 | 17.1 | 39 | 1.98 | 0.08 |
|  |  | 淡黄浑浊 | 7.53 | 36 | 16.8 | 26 | 1.90 | 0.08 |
|  | 均值 | / | 7.51~7.60 | 36 | 17.2 | 34 | 1.94 | 0.09 |
|  | 标准值 | / | 6~9 | 500 | 35 | 400 | 8 | 20 |
|  | 是否达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

9.2.1.2废气

- 有组织排放

本项目废气有组织排放监测结果见表9-3、表9-4。

表9-3  有组织废气监测结果（单位：浓度为mg/m3，速率为kg/h）

| 监测日期 | 监测 点位 | 监测因子 | 监测结果 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |
| 9月 24日 | 抛光废气处理设施出口 | 颗粒物 | 排放浓度 | 4.7 | 4.3 | 6.9 | 5.3 | 120 |
|  |  |  | 排放速率 | 7.47×10-4 | 6.84×10-4 | 1.17×10-3 | 5.16×10-3 | 3.5 |
|  | 焊接废气排放口 | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 120 |
|  |  |  | 排放速率 | 1.59×10-2 | 1.54×10-2 | 1.80×10-2 | 1.64×10-2 | 3.5 |
| 9月 25日 | 抛光废气处理设施出口 | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 120 |
|  |  |  | 排放速率 | 1.56×10-2 | 1.31×10-2 | 1.58×10-2 | 1.48×10-2 | 3.5 |
|  | 焊接废气排放口 | 颗粒物 | 排放浓度 | 8.7 | 6.4 | 7.9 | 7.7 | 120 |
|  |  |  | 排放速率 | 1.48×10-3 | 1.21×10-3 | 1.34×10-3 | 1.34×10-3 | 3.5 |

监测结果表明，本项目颗粒物的有组织排放浓度及速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准中最高允许排放浓度及速率。

- 无组织排放

本项目无组织废气排放监测结果见表9-4，监测期间气象参数见表9-5。

表9-4  无组织废气监测结果（单位：mg/m3）

| 监测 日期 | 监测 频次 | 监测因子 | 监测结果 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂界东 1# | 厂界南 2# | 厂界西 3# | 厂界北 4# | / |
| 9月24日 | 1 | 颗粒物 | 0.200 | 0.217 | 0.200 | 0.167 | 1.0 |
|  | 2 | 颗粒物 | 0.183 | 0.183 | 0.200 | 0.217 | 1.0 |
|  | 3 | 颗粒物 | 0.183 | 0.217 | 0.183 | 0.183 | 1.0 |
|  | 4 | 颗粒物 | 0.167 | 0.217 | 0.167 | 0.200 | 1.0 |
| 9月25日 | 1 | 颗粒物 | 0.183 | 0.183 | 0.200 | 0.167 | 1.0 |
|  | 2 | 颗粒物 | 0.200 | 0.200 | 0.167 | 0.183 | 1.0 |
|  | 3 | 颗粒物 | 0.200 | 0.217 | 0.183 | 0.200 | 1.0 |
|  | 4 | 颗粒物 | 0.183 | 0.217 | 0.217 | 0.217 | 1.0 |

表9-5  气象参数

| 检测日期 | 检测时间 | 天气 | 温度(℃) | 湿度(％) | 风向 | 风速(m/s) | 大气压(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019-09-24 | 09:00-10:00 | 晴 | 26 | 40 | 西北 | 2.8 | 102.1 |
|  | 10:30-11:30 | 晴 | 27 | 42 | 西北 | 2.5 | 102.0 |
|  | 13:00-14:00 | 晴 | 28 | 44 | 西北 | 2.5 | 101.9 |
|  | 14:30-15:30 | 晴 | 28 | 40 | 西北 | 2.6 | 101.9 |
| 2019-09-25 | 09:00-10:00 | 晴 | 24 | 57 | 西北 | 1.4 | 101.9 |
|  | 10:30-11:30 | 晴 | 26 | 56 | 西北 | 1.9 | 101.7 |
|  | 13:00-14:00 | 晴 | 28 | 50 | 西北 | 2.2 | 101.6 |
|  | 14:30-15:30 | 晴 | 28 | 51 | 西北 | 1.7 | 101.6 |

监测结果表明，本项目颗粒物的无组织排放监测浓度值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准中无组织排放监控浓度限值。

9.2.1.3噪声

本项目噪声监测结果见表9-6。

表9-6 噪声监测结果

| 测点 编号 | 监测点 | 声级Leq（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9月24日 | 9月25日 | 评价 标准 | 达标 情况 |
| 1# | 厂界东 | 昼间 | 59.0 | 58.6 | 58.2 | 58.4 | 65 | 达标 |
| 2# | 厂界南 | 昼间 | 59.3 | 59.5 | 58.1 | 58.2 | 65 | 达标 |
| 3# | 厂界西 | 昼间 | 59.1 | 57.9 | 60.1 | 60.9 | 65 | 达标 |
| 4# | 厂界北 | 昼间 | 63.0 | 62.7 | 57.8 | 59.9 | 70 | 达标 |

监测结果表明，东、南、西侧厂界昼间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即昼间65dB（A）；北侧厂界昼间噪声监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。

9.2.1.4固（液）体废物

根据环评报告预测结果及验收期间实际调查情况得知企业的固废具体情况，见表9-7。

表9-7  固体废物分析结果汇总表（单位：t/a）

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要 成分 | 属性 | 废物代码 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料S1 | 冲压工序 | 固 | 钢材、不锈钢 | 一般固废 | / | 1600 | 收集后 外卖综合利用 |
| 2 | 废次品S2 | 检验工序 | 固 | 钢材、不锈钢 | 一般固废 | / | 200 |  |
| 3 | 回收粉尘S3 | 废气（粉尘G1）治理过程 | 固 | 金属粉末 | 一般固废 | / | 0.06 |  |
| 4 | 废切削液S4 | 车床加工工序 | 液 | 油水混合物 | 危险固废 | 900-006-09 | 0.25 | 委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司安全处置 |
| 5 | 废机油S5 | 设备的使用过程 | 液 | 废矿物油 | 危险固废 | 900-214-08 | 0.5 |  |
| 6 | 废包装物S6 | 原辅材料（机油、切削液等）的使用过程 | 固 | 矿物油、切削液等，包装桶 | 危险固废 | 900-041-49 | 0.1 |  |
| 7 | 生活垃圾S7 | 职工生活 | 固 | 生活垃圾 | 一般固废 | / | 15 | 委托嘉兴市环境卫生管理处统一清运 |

本项目一般固废的贮存和处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的标准要求；危险废物的贮存和处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的标准要求。

9.2.1.5污染物总量核算

本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N和颗粒物。

本项目实行清污分流、雨污分流；生活污水经化粪池处理后纳入嘉兴秀洲高新技术产业开发区污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司污水处理厂统一处理后达标排放。排海标准为CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L。根据建设单位提供的资料，目前全厂废水排放量为417m3/a，则CODCr、NH3-N的排放量分别为0.021t/a、0.002t/a。

根据验收监测期间核算，全厂颗粒物的年排放量为：0.045t/a（工作时间按1200h计）。具体指标见下表：

表9-8  废气总量控制指标对照表

| 废气污染物名称 | 产生工序 | 排放速率 | 工作 时间 | 本项目实际排放量 | 环评总量设计指标 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 抛光 | 9.98×10-3kg/h | 2400h | 0.045t | 0.054t | 达标 |
|  | 焊接 | 8.87×10-3kg/h | 2400h |  |  |  |

根据本项目环评报告及《嘉兴天欣五金制品有限公司年产5000吨家具五金件扩建项目环境影响报告表审查意见的函》（嘉环秀建[2019]62号），全厂的CODCr、NH3-N和颗粒物的总量控制指标为0.098/a、0.009t/a、0.054t/a。

综上所述，全厂CODCr、NH3-N和颗粒物排放量均达到环评设计指标及总量控制要求。

# 10、验收监测结论

## 10.1生产工况

监测期间，企业生产正常，设施运行稳定。

## 10.2废水

本项目实行清污分流、雨污分流；生活污水经化粪池处理后纳入嘉兴秀洲高新技术产业开发区污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司污水处理厂统一处理后达标排放。

监测结果表明，本项目废水入网口的水质中pH、CODCr、SS、石油类的浓度日均值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮、总磷日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的相关标准。pH、CODCr、SS、石油类、NH3-N和TP的单项次达标率为100%。

## 10.3废气

本项目生产废气主要为抛光工序产生的金属粉尘和焊接工序产生的焊接烟尘。

抛光粉尘：抛光工序布置在抛光房内，抛光粉尘经密闭收集后，经重力+布袋除尘器处理后，尾气通过1#15m高排气筒排放。

焊接烟尘：焊接烟尘经集气罩收集后，通过2#15m高排气筒排放。

监测结果表明，本项目颗粒物的有组织排放浓度及速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准中最高允许排放浓度及速率。本项目颗粒物的无组织排放监测浓度值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准中无组织排放监控浓度限值。

## 10.4噪声

监测结果表明，东、南、西侧厂界昼间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即昼间65dB（A）；北侧厂界昼间噪声监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。

## 10.5固体废弃物

本项目金属边角料、废次品、回收粉尘收集后外卖综合利用。废切削液、废机油、废包装物委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司安全处置；生活垃圾委托嘉兴市环境卫生管理处统一清运。

本项目一般固废的贮存和处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的标准要求；危险废物的贮存和处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的标准要求。

## 10.6总量控制

本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N和颗粒物。

本项目实行清污分流、雨污分流；生活污水经化粪池处理后纳入嘉兴秀洲高新技术产业开发区污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司污水处理厂统一处理后达标排放。排海标准为CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L。根据建设单位提供的资料，目前全厂废水排放量为417m3/a，则CODCr、NH3-N的排放量分别为0.021t/a、0.002t/a。

根据验收监测期间核算，全厂颗粒物的年排放量为：0.045t/a（工作时间按1200h计）。具体指标见下表：

表10-1  废气总量控制指标对照表

| 废气污染物名称 | 产生工序 | 排放速率 | 工作 时间 | 本项目实际排放量 | 环评总量设计指标 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 抛光 | 9.98×10-3kg/h | 2400h | 0.045t | 0.054t | 达标 |
|  | 焊接 | 8.87×10-3kg/h | 2400h |  |  |  |

根据本项目环评报告及《嘉兴天欣五金制品有限公司年产5000吨家具五金件扩建项目环境影响报告表审查意见的函》（嘉环秀建[2019]62号），全厂的CODCr、NH3-N和颗粒物的总量控制指标为0.098/a、0.009t/a、0.054t/a。

综上所述，全厂CODCr、NH3-N和颗粒物排放量均达到环评设计指标及总量控制要求。

## 10.7结论

综上分析，本项目监测结果可满足相关环境排放标准要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：嘉兴天欣五金制品有限公司                 填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 嘉兴天欣五金制品有限公司年产5000吨家具五金件扩建项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 嘉兴市秀洲区嘉欣丝绸工业园11号楼1-2楼、12号楼、15号楼及辅房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 67 金属制品加工制造 | 建设性质 | □新建 ■改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 经度：120.667820° 纬度：30.751805° |
|  | 设计生产能力 | 年增产5000吨家具五金件，全厂总产量7100吨家具五金件 | 实际生产能力 | 年增产家具五金件5000吨，全厂可年产家具五金件7100吨 | 环评单位 | 嘉兴市环境科学研究所有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 嘉兴市生态环境局秀洲分局 | 审批文号 | 报告表批复[2019]62号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2019.08 | 竣工日期 | 2019.09 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 嘉兴威正检测服务有限公司 | 环保设施监测单位 | 嘉兴威正检测服务有限公司 | 验收监测时工况 | ＞75% |
|  | 投资总概算（万元） | 288.7 | 环保投资总概算（万元） | 39 | 所占比例（%） | 13.50 |
|  | 实际总投资（万元） | 288.7 | 实际环保投资（万元） | 39 | 所占比例（%） | 13.50 |
|  | 废水治理（万元） | 2 | 废气治理（万元） | 25 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 10 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2400 |
| 运营单位 |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2019.10 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 0.021 | 0.098 |  | 0.021 | 0.098 |  | +0.021 |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 0.002 | 0.009 |  | 0.002 | 0.009 |  | +0.002 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  | 0.045 | 0.054 |  | 0.045 | 0.054 |  | +0.045 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

图4-1 抛光工序密闭收集管路照片

图4-2 重力+布袋除尘器照片

图4-3  1#排气筒照片

图4-4 焊接工序集气罩

图4-5  2#排气筒照片

图4-6 危废仓库照片